## Slide 1: ACTS 3.0
Update: 2023/Dec/12

## Slide 2: Topics
What is ACTS 3.0
PyTest
PyTest Script Structure
Allure Report
Syntax Define
ACTS 3.0 Instructions
Runner GUI
Script Process
API Reference
API Structure
Source Code Documentation
Setup Visual Studio Code

## Slide 3: What is ACTS 3.0?

## Slide 4: ACTS 2.1 test site
LAN1
LAN2
DMZ
LAN1
WKS
(Ubuntu)
ACTS (WIN7)
LAN2
WKS
(Ubuntu)
DMZ
WKS
(Ubuntu)
WAN
WAN WKS
(Ubuntu)
AXESS3 (TR-069 ACS)
NAT (Ubuntu)
ACTS Site
Build by vmware vSphere
DUT
Lab or office network (Internet)
TCL/TK

## Slide 5: ACTS 3.0 test site
LAN1
LAN2
DMZ
LAN1
WKS
(Ubuntu)
ACTS (WIN11)
LAN2
WKS
(Ubuntu)
DMZ
WKS
(Ubuntu)
WAN
WAN WKS
(Ubuntu)
AXESS4 (TR-369 ACS)
NAT (Ubuntu)
DUT
Lab or office network (Internet)
ACTS Site
Build by vmware vSphere

## Slide 6: PyTest

## Slide 7: PyTest
The pytest framework makes it easy to write small, readable tests, and can scale to support complex functional testing for applications and libraries.
pytest requires: Python 3.7+ or PyPy3.
PyPI package name: pytest

## Slide 8: PyTest-Script Structure
Testpaths (Folder)
module (.py file)
class (開頭必須為Test)
function (case，開頭必須為test_)
Pytest的class
不可使用__init__(self)

## Slide 9: PyTest-Setup and Teardown
Testpaths
module
class
function
setup
teardown
setup_class
teardown_class
setup_module
teardown_module
setup_function
teardown_function
寫在class外，用setup_function
寫在class內，用setup

## Slide 10: PyTest-Cases Hierarchy
module
class
function
function
function
function
class
setup_class
Script file
feature
case
case
case
case
feature
ENV setup
Pytest hierarchy
ACTS3.0 hierarchy

## Slide 11: Allure Report
Allure Report is the utility that processes test results collected by a compatible test framework and produces an HTML report.

## Slide 12: Allure Report-Syntax
Script
feature
case
ENV setup
Step
@allure.feature(“Feature name”)
@allure.title(“OPAL-XX Case name”)
@allure.severity(Severity)
Severity= “BLOCKER” or ”CRITICAL” or “NORMAL” or “MINOR”
BAT
L1
L2
L3
def CustomAPI ( xxx, … , lineNum=“”):
with allure.step(lineNum+”Step description”):
…
※Step寫在API的定義，script中只要直接使用API就好了
不需要寫allure.step描述
※Runner執行時會自動把lineNum傳遞給API，顯示於report上

## Slide 13: Feature Define
@allure.feature(“Feature name”)
Test開頭(首字大寫)

## Slide 14: Case Define
@allure.title(“OPAL-XX Case name”)
@allure.severity(Severity)
Severity= “BLOCKER” or ”CRITICAL” or “NORMAL” or “MINOR”
BAT
L1
L2
L3
test_開頭(首字小寫)，名稱不可重複
Description: case內容的描述，在def的下一行，用三個”包起來(Python的多行註解語法)
TestLink回傳機制必須從這裡取得case ID

## Slide 15: Step Define
def CustomAPI ( xxx, … , lineNum=“”):
with allure.step(lineNum+”Step description”):

## Slide 16: Step Attach File

## Slide 17: Step Attach Content

## Slide 18: ACTS 3.0 Instructions

## Slide 19: ACTS 3.0 Process Flow
Runner.py
Runner GUI
Configure test settings
Pick test cases
PreviousSetting.py
temp/test_acts.py
Pytest
<Script file>
Insert lineNum
Insert Init functions
Import variable files(JSON)
Skip not selected cases
<Tool path>/module
D:/ACTS_3_0/module
Transfer Allure report into HTML
Upload HTML report to server
Open local Allure report
Allure

## Slide 20: Runner GUI
Script file(.py) select
Variable file(.json) select
Report folder
Tool path select Module path: <Tool path>/module
按下Run之後會自動把現在的組態存到PreviousSetting.py
也可以將組態另存為自己想要的檔案供之後載入

## Slide 21: Runner GUI-Report Mail
有勾選時才會將Allure report上傳到file server，並寄出mail

## Slide 22: Runner GUI-COM Ports
COM ports list
Default name: DUT
Add /Edit COM port
一般的Function測試站台通常只使用一個COM port
Mesh測試站台會使用5或更多個COM ports
新的架構可自由定義COM port代號，會更容易理解COM ports的用途

## Slide 23: Runner GUI-Cases Select
Feature
即Pytest結構中的class
有勾選Feature時會自動執行其中的setup_class
即ENV
Cases
即Pytest結構中的def test_xx
ACTS 3.0的case選單會直接顯示severity於icon
只要1個以上的case被選擇時上層的Feature也會自動被勾選
Severity
改變這邊勾選的項目時會直接反映在左邊的選項

## Slide 24: Insert lineNum

## Slide 25: Copy Module Files
module
D:/ACTS_3_0
D:/opal_auto/0_Pytest/Tools
module
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
Insert lineNum
Copy

## Slide 26: Allure Report
Behaviors
用@allure.feature標題來展開test cases
Order by…
Search by keyword
Show/Hide cases in specific status

## Slide 27: Allure Report Correction
因為PyTest的原始架構是遇到fail就終止case
不符合我們使用的需求
於是使用了Pytest-assume這個套件來達成fail時繼續執行後續steps的功能
但Allure不認識Pytest-assume，於是case fail時無法將fail steps正確的顯示為fail
於是我們必須為Allure report做二次加工
改寫它產出的JSON file，將failed steps校正為fail
如果將來Allure report修正了這個bug，就可以把此功能拿掉
Case failed procedure:
Record failed step title
Use pytest.assume to set current case failed. And continue next step.
Show fail reason as attach content.

## Slide 28: Allure HTML Report
Allure report的原始格式只有JSON與附件檔案
Runner會使用allure generate指令將它轉換成可轉發的HTML格式
但這個HTML report並不能在單機開啟
必須放在Apache、Nginx等支援JS的HTTP server上才可以開啟

## Slide 29: API Reference

## Slide 30: API Structure
Scripting Layer
Interface Layer
Process Layer
<Script file>
api
Console.py
Misc.py
TR.py
WebApp.py
lib
…
…
Call
Call
只會呼叫來自Interface Layer的APIs
只處理Report流程與加掛附件，不直接寫process
只放可供script呼叫的APIs，不放多餘的東西
必須定義API說明
APIs的實際process定義在此，可定義一個或多個，結構不拘
<Custom module>
or

## Slide 31: Wrap Procedure
Interface Layer
API說明
TR_X.py
有傳入lineNum
(被script呼叫)
未傳入lineNum
(被API呼叫，或是回傳值當作判斷式)
當case failed
為step添加附件

## Slide 32: Source Code Documentation
Scripting Layer
1. Import API modules
2. Input <module name>.
Using Visual Studio Code
自動列出此module內可使用的API
3. Input <API name>(
自動列出參數列表與使用說明

## Slide 33: Setup Visual Studio Code
1. Import API modules
2. File > Preferences > Settings
Extension > Python
Set Env File as D:/ACTS_3_0/VS_Code.env
此檔案定義了PYTHONPATH到兩個位置
無論module放在哪一邊都可以產生關聯
module
D:/ACTS_3_0
D:/opal_auto/0_Pytest/Tools
module
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py
XXXX.py